## Slide 1
Анализ основных технологических ошибок
Проектов реконструкции/нового строительства
канализационных очистных сооружений.
Харькина О. В.,
к.т.н., руководитель секции Отведение и очистка сточных вод ЭТС РАВВ, член группы оценки проектов соответствия НДТ при Минстрое РФ
Харькина О. В. (РАВВ, ООО Архитектура Водных Технологий)

## Slide 2
Причины реконструкции
канализационных очистных сооружений:
Требуемый результат при любой из причин реконструкции:
Стабильное обеспечение заданного качества очищенной воды
Функциональное устаревание существующих сооружений
Изменение расходов и качественных показателей поступающих сточных вод
1
2
3
Физическое устаревание существующих сооружений
4
Изменение требований к качеству очищенных вод

## Slide 3
Причины нового строительства
канализационных очистных сооружений:
Требуемый результат при любой из причин реконструкции:
Стабильное обеспечение заданного качества очищенной воды
Физическое и функциональное устаревание существующих сооружений
Изменение расходов и качественных показателей поступающих сточных вод
1
2
3
Отсутствие канализационных очистных сооружений
4
Изменение требований к качеству очищенных вод
5
Изменение точки сброса очищенных вод

## Slide 4
Основные технологические ошибки
Проектов реконструкции очистных сооружений
Некорректные схемы очистных сооружений, принятые в Проекте
Неверные значения расходных и качественных параметров сточных вод, принятые в расчет:
Нельзя принимать при расчете сооружений среднесуточные расходы;
Нельзя принимать при расчете сооружений концентрации загрязнений, как некое единственное значение;
Нельзя рассчитывать сооружения биологической очистки на температуру сточных вод, которая отличная от минимальных (при расчете объемов) и максимальных (при расчете аэрационной системы) [3]
1
2
3
Некорректные методики расчета или не правильно выполнен расчет по корректным методикам. выполненный расчет сооружений, в первую очередь сооружений биологической очистки Аэротенки должны быть рассчитаны по формулам ферментативной кинетики, применение эмпирических моделей несет риски получений неверных результатов:
Применение эмпирических моделей, которые несут риски получения неверных результатов для сооружений, принимающих сточные воды, которые не входили в перечень принимающих их объектов, на которых эти модели были построены;
Программные Продукты требуют высокой квалификации технолога, нельзя решать обратную задачу: купить Программный продукт для проектирования в обмен на отказ от технолога;
Нельзя доверять расчет канализационных очистных сооружений специалистам без профильного образования и достаточного опыта расчета и эксплуатации канализационных очистных сооружений. Технолог должен рассчитывать сооружения осознанно и отвечать за полученный результат

## Slide 5
Пути достижения требуемого качества очищенной воды
Разработка корректных технологических решений
Правильно рассчитанные и принятые в Проекте расходные характеристики и диапазон качественных параметров сточных вод
1
2
3
Корректно выполненный Проект и качественно выполненные строительные работы
4
Технологические пуско-наладочные работы с выведением сооружений на проектное качество очищенной воды с проведением Эксплуатационного Теста
5
6
Разработка корректного Технологического Регламента Эксплуатации и обучение эксплуатационного персонала, в том числе реализованным технологиям
Правильно выполненный расчет сооружений, в первую очередь сооружений биологической очистки. Аэротенки должны быть рассчитаны по формулам ферментативной кинетики, применение эмпирических моделей несет риски получений неверных результатов

## Slide 6
Разработка корректных технологических решений
1

## Slide 7
Разработка корректных технологических решений
1

## Slide 8
Разработка корректных технологических решений
1

## Slide 9
Правильно рассчитанные и принятые в Проекте расходные характеристики и диапазон качественных параметров сточных вод
2
Качественные параметры сточных вод:-значения БПК и ХПК
концентрации взвешенных веществ
Концентрации соединений азота и фосфора
значения рН, щелочности, температура
Выбор корректных значений при обосновании схемы и расчете сооружений биологической очистки – является одной из ключевых задач, определяющих в конечном итоге возможность или невозможность достижения требуемого качества очистки.
Chart: Аммонийный азот


 | 23.1 | 25.1 | 22.4 | 19.3 | 23.2 | 19.4 | 19.4 | 18.4 | 20.9 | 19.9 | 21.9 | 27.4 | 25 | 23
Chart: Температура сточных воД, оС
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24
V20oC/VToC | 1.6348 | 1.4609 | 1.2957 | 1.1304 | 1 | 0.88696 | 0.81739
!!! Проведение статистической математической обработки входных данных, в том числе, определение диапазона расчетных качественных параметров поступающих сточных вод как 15го - 85го процентилей (значения процентилей могут быть изменены технологом при соответствующем обосновании)
Расчетные расходы сточных вод:
- среднесуточный–используется только для расчета годовых эксплуатационных затрат;
- максимальный месячный расход;
- максимальный суточный расход;
- максимальный часовой расход сточных вод (м3/час).

## Slide 10
Правильно выполненный расчет сооружений, в первую очередь сооружений биологической очистки.
Аэротенки должны быть рассчитаны по формулам ферментативной кинетики, применение эмпирических моделей несет риски получений неверных результатов
3
Эмпирическая модель 
Сравнение результатов расчетов по различным моделям [2]
Сравнительные расчеты выполнены для температуры сточных вод 17оС и КРК 2 мг/л
Теоретическая модель 
Теоретическая модель 
Эмпирическая модель 

## Slide 11
Правильно выполненный расчет сооружений, в первую очередь сооружений биологической очистки.
Аэротенки должны быть рассчитаны по формулам ферментативной кинетики, применение эмпирических моделей несет риски получений неверных результатов
3
Расчет по ASM 2d
(Магистерская работа. Преподаватель Харькина О.В.)

## Slide 12
Правильно выполненный расчет сооружений, в первую очередь сооружений биологической очистки.
Аэротенки должны быть рассчитаны по формулам ферментативной кинетики
3
Тем Существует несколько импортных пакетов программ, реализующих расчеты по моделям ASM: Bio Win, GPS-X, STOAT и др., но это – «тяжелые» импортные англоязычные программные продукты, на которых могут работать только технологи экспертного уровня, так как данные программы требуют большого количества входных данных по фракционному составу сточных вод и активного ила, определение которых требует большого количества лабораторных и модельных тестов, которые могут проводить люди, имеющие соответствующих опыт конкретных исследований. Более того, технолог, который работает на данных Программных продуктах, должен иметь квалификацию, позволяющую понять, что Программы, в какой-то момент, выдают некорректный результат.
!!!! Программные продукты

## Slide 13
Единственный путь достижения требуемого качества очищенной воды –
профессиональные решения при проектировании и эксплуатации канализационных очистных сооружений
Харькина Оксана Викторовна, к.т.н.,
Кризис-технолог по очистке сточных вод,
Руководитель секции «Отведение и очистка сточных вод» ЭТС РАВВ
okh@watertec.ru
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!